Prénom , Nom de l’élève :
………………………………………….

Classe : ……………………………..
Date : ………………………………..

Les phénomènes périodiques
 dans les systèmes techniques

Activité de TP : Fiche de travail

Troisième partie : Filtrage des signaux

Q10: « Dé-Brouillage » d’un son

1-. Ecoutez ce fichier sonore (!). Tracez le spectre , réglez l'analyseur comme ci-dessous et identifiez par des flêches  les 2 composantes les plus élevées qui sont à l'origine du brouillage.

Les 2 composantes les plus importantes sont les fréquences : ……………………………..

2- Lancez l'égaliseur pour créer un filtre ayant un spectre ressemblant au croquis ci-dessous mais en choisissant les bonnes fréquences à éliminer. Notez ces fréquences
(Attention placez bien la "pointe des V" car l'échelle des fréquences de ce filtre n'est pas linéaire mais logarithmique ).

De combien de dB peut-on atténuer le signal avec ce filtre ?  …………..…………………
de combien de dB peut-on l'amplifier ? ………………………………..

3- Sauvegardez le fichier et écoutez le. Si le résultat n'est pas encore satisfaisant, recommencez les étapes  1 et 2 avec le fichier obtenu.

Ecoutez le résultat et transcrivez le message : ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Faites valider le son obtenu par votre professeur

Q11 : Application 1 : Télécommande EJP de l’EDF

1-Pour créer chaque impulsion de durée 1 s , combien faudra-t-il de périodes à fréquence 175 Hz ? Pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- La fonction "Extraction des signaux 175 Hz" peut être assurée par une ensemble de 2 filtres successifs. Choisissez parmi les 2 symboles corrects. Les nommer et les relier.

3- Le gabarit d'un filtre donne les limites fréquentielles que doit respecter ce filtre. Dessinez ci-dessous ces 2 filtres sous forme de gabarits pour extraire les signaux 175 Hz sur le réseau 50 Hz. Pour cela inspirez vous des modèles de base ci-après .

Filtres choisis

Il faut associer :
Filtre…………….: F.. = …….. Hz 
Filtre…………….: F.. = …….. Hz

41- Le cahier des charges exige une amplification autour de 175 Hz et une atténuation autour de 50 Hz. Entourez les deux filtres nécessaires et complétez ci-dessus  en indiquant selon le cas les valeurs de F0 ou Fc, pour chaque filtre.

42  Sachant que l'atténuation du signal 50 Hz doit être de -40 dB , calculer par combien est divisé le signal d'entrée de fréquence 50 Hz.
On rappelle que G = 20 x log (Vs/Ve)

Q12 : Application 2 : Filtre 3 voies pour enceinte acoustique

Travail à faire

Compléter le schéma fonctionnel ci-dessous avec les bons symboles de filtres

Afin d'éviter toute distorsion (déformation) du son, on doit s'assurer que chaque haut-parleur recevra la bonne bande passante . Le gain global avec ces 3 filtres est défini selon le "gabarit" ci-dessous. Cette courbe de gain ne doit pas déborder dans les zones grises. Lancer l'outil de calcul de filtre 3 voies. Choisir les 4 fréquences de coupures manquantes (inscrites en rouge) pour l'ensemble des 3 filtres afin d'obtenir une courbe de gain linéaire de 20 Hz à 20 kHz , vérifier que le gain reste bien dans le gabarit. Sauvegarder cette feuille de calcul dans votre répertoire de travail . Dessiner la courbe de gain dans le gabarit ci-dessus et vérifier que ce filtrage est correct